Результаты полевых испытаний эффективности

направленной антенны D2400LP в условиях прямой видимости

- Эффективность использования антенны на ресивере.

Данное испытание исследовало увеличение радиуса действия беспроводной системы наблюдения JMK диапазона 2,4 ГГц с мощностью передатчика 0,2 Вт.

Видеокамера и передатчик со штатной круговой антенной были стационарно установлены на вершине деревянной мачты, на высоте 175 см над уровнем земли. Штатная антенна была поляризована вертикально. Питание видеокамеры осуществлялось от батарейки типа «Крона» (8,75 В), а передатчика - Ni-Ca аккумулятором емкостью 1 А*час напряжением 10,8 В. Напряжения питания в течение испытания не менялись.

Ресивер с монитором располагались на мобильном объекте (автомобиль). Замеры осуществлялись с шагом 20 м, как для штатной круговой антенны ресивера, так и для направленной антенны D2400LP, подключаемой к ресиверу при помощи кабеля RG-8X длиной 1,5 м. Во всех случаях присутствовала прямая видимость между антенной передатчика и антенной ресивера.

Граница зоны действия  системы видеонаблюдения определялась как среднее значение между расстоянием от передатчика, где появлялся незначительные искажения («снежок») и расстоянием, где искажения становились значительными (более 50%). Как правило, это происходило в пределах 40-60 метровой зоны.

В этих условиях радиус действия системы в/н со штатными антеннами составил 330±20 м. В случае подключения на ресивере направленной антенны D2400LP вместо штатной радиус действия возрастал до 580±30 м. Таким образом, увеличение дальности только за счет направленного действия антенны (за вычетом потерь в кабеле) составило около 1,8 раз, что соответствует заявленному коэффициенту усиления антенны – 10dB.

! Следует отметить, что условия прямой видимости для штатных антенн передатчика и ресивера в реальных условиях практически недостижимы,

поскольку передатчик:

- связан с видеокамерой, которая должна располагаться в нужной пользователю точке наблюдения;

- не предназначен для использования outdoors.

Аналогично ресивер:

- связан с монитором, чье расположение тоже изначально задано;

- не предназначен для использования outdoors.

Антенна, напротив, лучше всего работает в условиях outdoors, и может быть расположена в любой удобной точке и подключена к ресиверу/передатчику кабелем снижения длиной до 20 м. Таким образом, в реальных условиях увеличение зоны действия данной системы в/н за счет использования антенны D2400LP только на ресивере может достигать 2-4 раз.